## Slide 1
Operação do Sistema Interligado Nacional: Confiabilidade e Resiliência
São Paulo, 26 de setembro de 2024
ENCONTRO COGEN
Christiano Vieira da Silva
Diretor de Operação

## Slide 2
Evolução da Matriz Elétrica
HIDRO
NUCLEAR
TÉRMICA
MMGD
EÓLICA
SOLAR
60,6%
48,1%
20,9%
16,1%
1,1%
0,9%
4,7%
14,4%
10,6%
14,1%
2,1%
6,4%
SET/2021 | SET/2024

## Slide 3
Evolução do balanço energético
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Térmica | 0.057946 | 0.10379 | 0.090199 | 0.078456 | 0.086103 | 0.075543 | 0.081325 | 0.070792 | 0.11248 | 0.065393 | 0.10713 | 0.083762 | 0.1306 | 0.18599 | 0.25325 | 0.25254 | 0.18522 | 0.20723 | 0.17373 | 0.17266 | 0.16274 | 0.23876 | 0.12567 | 0.11072
Hidráulica | 0.94205 | 0.89621 | 0.9098 | 0.92154 | 0.9139 | 0.92446 | 0.9181 | 0.92793 | 0.88628 | 0.93301 | 0.88982 | 0.91238 | 0.86318 | 0.80589 | 0.72841 | 0.71101 | 0.75792 | 0.71908 | 0.73862 | 0.72509 | 0.72988 | 0.62706 | 0.72076 | 0.67727
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057072 | 0.0012777 | 0.0012409 | 0.001599 | 0.0030485 | 0.0038609 | 0.0062139 | 0.0081215 | 0.018343 | 0.03643 | 0.056831 | 0.072606 | 0.082827 | 0.094482 | 0.097946 | 0.12168 | 0.13368 | 0.14612
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386e-05 | 3.0544e-05 | 0.0010848 | 0.004829 | 0.0077592 | 0.0094336 | 0.012507 | 0.0199 | 0.065889

## Slide 4
Estoque de Energia nas Hidrelétricas
Chart: %EAR
Chart: %EAR
Chart: %EAR
Chart: %EAR
Chart: 
| N | SUL | NO | SE-CO
Coluna2 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.7
SUDESTE
CENTRO-OESTE
70%
NORDESTE
17%
NORTE
6%
SUL
7%
Armazenamento verificado inferior aos dois últimos anos em todos os subsistemas.
SETEMBRO 2024
2021 2022 2023 2024
Dados até 16/09/2024

## Slide 5
Chart: 
| N | SUL | NO | SE-CO
Coluna2 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.7
SUDESTE
CENTRO-OESTE
70%
NORDESTE
17%
NORTE
6%
SUL
7%
Armazenamento verificado inferior aos dois últimos anos em todos os subsistemas.
SETEMBRO 2024
2021 2022 2023 2024
Chart: %EAR
Dados até 16/09/2024
Estoque de Energia nas Hidrelétricas

## Slide 6
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2021 | 69.89 | 72.49 | 74.66 | 63.44 | 63.39 | 66.09 | 61.22 | 59.58 | 56.41 | 94.15 | 93.29 | 88.94
2022 | 108.97 | 110.09 | 76.6 | 74.92 | 67.67 | 74.73 | 65.94 | 78.35 | 82.29 | 103.62 | 77.87 | 89.58
2023 | 118.65 | 104.56 | 102.83 | 100.7 | 91.58 | 94.75 | 89.18 | 90.09 | 88.05 | 95.38 | 84.21 | 58.53
2024 | 56.33 | 61.37 | 66.36 | 84.33 | 59.96 | 56.04 | 58.53 | 58.17 | 49.6 | #N/A | #N/A | #N/A
MLT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2021 | 46.97 | 42.45 | 69.7 | 34.63 | 36.9 | 38.29 | 42.27 | 43.49 | 44.59 | 43.49 | 82.11 | 101.04
2022 | 132.05 | 147.35 | 122.18 | 65.99 | 53.48 | 62.71 | 65.13 | 62.84 | 76.14 | 59.98 | 80.13 | 96.48
2023 | 107.67 | 97.76 | 55.56 | 37.3 | 54.17 | 50.88 | 58.4 | 65.34 | 70.19 | 48.86 | 40.92 | 18.19
2024 | 47.55 | 67.67 | 60.84 | 70.55 | 43.66 | 40.38 | 43.27 | 42.22 | 42.3 | #N/A | #N/A | #N/A
MLT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2021 | 154.32 | 122.89 | 69.96 | 35.09 | 29.3 | 58.22 | 42.57 | 33.11 | 65.89 | 92.83 | 55.79 | 29.52
2022 | 37.13 | 33.25 | 98.79 | 155.39 | 217.53 | 230.7 | 71.44 | 126.08 | 83.55 | 155.22 | 83.68 | 110
2023 | 93.63 | 86.47 | 114.43 | 95.06 | 61.91 | 78.93 | 147.67 | 81.41 | 138.4 | 341.32 | 503.15 | 208.85
2024 | 137.37 | 86.87 | 137.69 | 145.99 | 343.09 | 152.7 | 178.58 | 62.78 | 38.34 | #N/A | #N/A | #N/A
MLT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2021 | 46.28 | 63.74 | 110.79 | 82.78 | 83.69 | 69.69 | 80.15 | 80.54 | 80.73 | 85.46 | 149.13 | 187.39
2022 | 222.05 | 135.02 | 121.42 | 109.19 | 89.8 | 93.1 | 101.8 | 105.91 | 101.07 | 92.77 | 108.39 | 129.38
2023 | 131.15 | 99.23 | 103.46 | 104.25 | 91.62 | 74.9 | 76.79 | 68.55 | 73.82 | 56.08 | 36.82 | 27.44
2024 | 42.8 | 73.12 | 69.67 | 80.56 | 72.69 | 51.34 | 50.46 | 48.98 | 53.56 | #N/A | #N/A | #N/A
MLT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2021 2022 2023 2024 MLT
Dados até 16/09/2024
Energia Natural Afluente - ENA

## Slide 7
2021 2022 2023 2024 MLT
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2021 | 69.44 | 70.66 | 82.01 | 63.49 | 62.59 | 63.15 | 57.37 | 52.85 | 59.97 | 89.4 | 89.65 | 95.66
2022 | 124.24 | 114.14 | 93.75 | 88.46 | 89.27 | 105.27 | 71.33 | 92.18 | 83.37 | 115.94 | 81.67 | 97.1
2023 | 117.25 | 101.38 | 97.98 | 94 | 84.84 | 84.83 | 99.22 | 83.69 | 101.79 | 166.52 | 153.77 | 64.72
2024 | 59.05 | 66.26 | 70.75 | 85.77 | 94.13 | 71.51 | 85.1 | 57.21 | 45.67 | #N/A | #N/A | #N/A
MLT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Dados até 16/09/2024
Energia Natural Afluente - ENA

## Slide 8
Comportamento da Carga e seu Atendimento
Chart: MW

## Slide 9
Agenda
Perturbações na Rede Básica
x Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
Total de Perturbações na Rede Básica
Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
2015 a agosto/2024 (10 anos)
2015 a agosto/2024 (Média do período)
Em média, 12% das perturbações na Rede Básica foram provocadas por queimadas.

## Slide 10
Agenda
Perturbações na Rede Básica
x Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
Todos os meses – 2015 a agosto/2024 (10 anos)
Historicamente, os meses de agosto, setembro e outubro são os que apresentam a maior frequência de perturbações provocadas por queimadas
Total de Perturbações na Rede Básica
Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas

## Slide 11
Agenda
Perturbações na Rede Básica
x Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
Agosto, Setembro e Outubro – 2015 a agosto/2024 (10 anos)
Total de Perturbações na Rede Básica
Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
Entre os meses de agosto dos últimos 10 anos, agosto de 2024, registrou o maior número de perturbações no total geral e por queimadas
Em agosto de 2024, destacam-se pela frequência de perturbações por queimadas as seguintes áreas:
LT de 500 kV e 440 kV de São Paulo;
LT de 500 kV que interligam Minas Gerais e São Paulo;
LT 230 kV Vilhena/ Jauru C1, C2 e C3 (Acre/Rondônia);
- LT de 500 kV e 230 kV do Mato Grosso.

## Slide 12
Agenda
Perturbações na Rede Básica originadas por queimadas
x Perturbações na Rede Básica originadas por queimadas com corte de carga
Total de Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas
2015 a agosto/2024 (10 anos)
2015 a agosto/2024 (Média do período)
Perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas com corte de carga
Em média, apenas 1,5% das perturbações na Rede Básica provocadas por queimadas resultaram em cortes de carga.

## Slide 13
O "Excesso" de Energia - Curtailment
Potência Instalada Eólica e Fotovoltaica x Carga Média SIN - 2024
Chart: MW
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505
Potência Instalada EOL e UFV Brasil | 41250 | 41794 | 42411 | 43735 | 44040 | 45077 | 45833 | 46853
Carga Média Brasil | 79743.47 | 82766.54 | 82499.62 | 79735.44 | 77310.77 | 73955 | 74115 | 76013
O percentual de GNRa (Geração Não Realizada apurada), em relação à carga, foi de 4,08%, considerando a carga média do SIN de 76.013 MW.

## Slide 14
O "Excesso" de Energia - Curtailment
Evolução do % de energia restrita
100% = Geração verificada (sem MMGD) + Geração Não Realizada apurada
Chart: 
| 44592 | 44620 | 44651 | 44681 | 44712 | 44742 | 44773 | 44804 | 44834 | 44865 | 44895 | 44926 | 44957 | 44985 | 45016 | 45046 | 45077 | 45107 | 45138 | 45169 | 45199 | 45230 | 45260 | 45291 | 45322 | 45351 | 45382 | 45412 | 45443 | 45473 | 45504 | 45535
Razão Elétrica | 0.00066236 | 0.0014269 | 0.0032126 | 0.0010512 | 0.0014343 | 0.00018679 | 0.010318 | 0.0047058 | 0.0024574 | 0.0024659 | 0.00032448 | 0.0041805 | 0.00099587 | 0.0006714 | 0.0093062 | 0.0029531 | 0.00053707 | 0.0060447 | 0.0027149 | 0.010927 | 0.0027967 | 0.021285 | 0.006468 | 0.010996 | 2.4222e-05 | 0.0082919 | 0.00015163 | 0.0011523 | 0.001467 | 0.0067585 | 0.0226 | 0.019455
Confiabilidade | 0.0048022 | 0.0038891 | 0.0042228 | 0.011975 | 0 | 0 | 0.0001419 | 0.0010032 | 0 | 8.3543e-05 | 0 | 7.9348e-05 | 0 | 0.00097942 | 0.00031682 | 0 | 0 | 0.00045495 | 0.00033253 | 0.020843 | 0.11642 | 0.018961 | 0.018732 | 0.012497 | 0.0011997 | 0.020014 | 0.011067 | 0.0090362 | 0.02995 | 0.0463 | 0.077759 | 0.10712
Razão Energética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018597 | 0 | 2.7995e-05 | 0.00025546 | 0 | 0.00041712 | 0.00029857 | 0.0025299 | 0.0020876 | 0 | 0 | 0.0032251 | 0.0047453 | 0.019049 | 0.015156 | 0.010241 | 0.0063394 | 0.015919 | 0.016344 | 0.010616 | 0.005246 | 0.0022819 | 0.009542 | 0.0093129 | 0.018528 | 0.032579 | 0.017646 | 0.016118
Total | 0.0054646 | 0.0053161 | 0.0074354 | 0.013026 | 0.003294 | 0.00018679 | 0.010488 | 0.0059645 | 0.0024574 | 0.0029666 | 0.00062306 | 0.0067898 | 0.0030835 | 0.0016508 | 0.0096231 | 0.0061782 | 0.0052824 | 0.025548 | 0.018203 | 0.042012 | 0.12555 | 0.056165 | 0.041543 | 0.034108 | 0.0064699 | 0.030588 | 0.02076 | 0.019501 | 0.049945 | 0.085637 | 0.118 | 0.14269
Redução de limites sistêmicos após a ocorrência de 15/08/2023
UEE
UEE+UFV

## Slide 15
Comportamento da Carga - com e sem MMGD
Dia Útil e Domingo
( quarta-feira )
( domingo )
17,6 GW
19,8 GW
20,7 GW em 5 h
28,1 GW em 5 h

## Slide 16
Mobilização de Recursos Termelétricos não considerados no Balanço de Ponta
Aprimoramento da Representação da Disponibilidade Hidráulica
Gestão dos Recursos Hídricos
Resposta da Demanda
Gerenciamento de Intervenções
Antecipação de usinas do 1º LRCAP
Medidas Operativas em Curso

## Slide 17
Obrigado.